## Slide 1: 一 次 避 難 所 開 設 任 務 分 担 カ ー ド （自主防災組織用・ひな形）
このカードを最初に手に取った方へ
〇 このカードは大きな災害が発生し、避難所の開設が必要な場合
において、開設までの手順を示し、手分けして開設準備を行えるよ
うになっています。
〇 このカードを、地区役員や地域の自主防災組織役員、または市の
避難所担当者や施設管理者が持っている場合は、リーダーを決め、
カードに沿って避難所の開設を始めてください。
〇 このカードを、持っている方が上のどの組織にも属さず、指示で
きる人がいない、人員が十分にいないが速やかに避難所を開設す
る必要がある場合は、このカードを使って避難所を開設しましょう。
〇 避難所開設マニュアル等がある場合には、そのマニュアルも参考
にしてください。
まず落ち着いて、周りの状況を確認して下さい
〇 建物の安全確認ができていない場合は、安全な屋外に移動しま
しょう。
（市の施設で、建築士会の建物点検が済んでいる場合は、入口付
近に結果が掲示されています。）
うら面に続きます
２０２４．８月版

## Slide 2: 一 次 避 難 所 開 設 任 務 分 担 カ ー ド
このカードを最初に手に取った方へ（うら面）
◎ 早く避難所を開設するためには、多くの人手が必要です。周りに
声を掛け、できるだけ多くの人を集めてください。
・ 避難をしてきた人も避難所を開設・運営するための貴重な戦力です。
動ける人にはできるだけ声を掛け、協力してもらいましょう。
〇 協力者が集まったら、本部となりそうな安全な場所へ移動しましょう。
・ 協力者以外の人たちには、 準備が整うまでは、避難所内に入らず外の安全な場所
（駐車場等）で待機するよう伝えてください。
◎ 次にリーダー（またはリーダーグループ）を決めましょう。
〇 リーダーの役割
・ リーダーはみんなにカードを渡し、任務を与えます。任務が完了したら報告して
もらいカードを回収します。その結果で開設の判断を行い、開設を決めたら避難者の
受入れを行います。
〇 リーダーの決め方
・ 地区役員や地域の自主防災組織の方、または市の避難所担当者や施設管理者がい
る場合は、その場にいる各組織の上席者によりリーダーを決めてください。それらの
組織の方がいない場合には、防災士資格所有者等から決めることも有効です。
〇 リーダーは本部から離れないでください。
・ 建物の安全確認ができた後、本部を移動する場合は、各班に連絡してください。
◎ 赤枠（２枚後）のカードより任務が開始されます。
避難所を開設するための任務を記したカードが入っています。
手分けして任務を実行し、避難所を開設しましょう！
２０２４．８月版

## Slide 3: 避難所開設の流れ
避難所開所 ・ 避難者の受入れ開始
２０２４．８月版
協力者を
集める
リーダーを決める
（カード） 任務 ①
避難者の確認、安全確保
協力者以外の避難者に、安全な外
（駐車場等）で待機するよう伝える。
（カード） 任務②-１ 避難施設の安全確認
施設が避難所として使用できるかを確認する
諏訪市災害対策本部に連絡し、他の避難所に移動
使用不可
（カード） 任務 ②-２
ライフラインの確認
（カード） 任務 ②-３
トイレの使用可否
（カード） 任務 ③
機材、物資の確認
（カード） 任務 ④
利用室内の確認
（カード） 任務 ⑤
情報収集手段の確立
（カード） 任務 ⑥
受付の設置
避難所
開設
避難所開所 ・ 避難者の受入れ開始
諏訪市災害対策本部に開設報告
0266-５２－４１４１
使用
可能
避難所開所 ・ 避難者の受入れ開始

## Slide 4
【参考】 広域避難所の開設手順

## Slide 5: 一次避難所開設任務分担カード
◎ まずは深呼吸をして、もう一度落ち着きましょう。
◎ 本部にはリーダーの他にも、サブリーダー等複数人を残しましょう。
・ リーダーは本部から離れないでください。
◎ リーダーは順次みんなにカードを渡し、任務を与えてください。
・ 建物の安全確認ができていない場合には、 「任務②－１」の避難
施設の安全確認が終わってから、 ②－２以降のカードを渡してく
ださい。
・ 「任務②－１」の安全点検にて、建物が危険と判断された場合には、
市の災害対策本部に連絡し、他の避難所に移動してください。
◎ うら面の「避難所開設任務チェックシート」で各任務の進行状況を管
理しましょう。
・ 任務が完了したら報告をしてもらい、カードを回収しましょう。
◎ 避難所を開設したら、市の災害対策本部に連絡してください。
諏訪市災害対策本部 電話 ０２６６－５２－４１４１
２０２４．８月版

## Slide 7: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 避難者が来ているか確認します。
① 避難者がいる場合
・ 安全な場所(駐車場等)での待機を呼びかける。(安全確認・開設準備中のため)
※ うら面に呼びかけ文例があります。
・ 地区や組ごとに集まってもらうよう呼びかける。
・ 負傷者、具合の悪い方がいないか確認する。
・ 開設の人手が足りない場合は協力者を募り、本部へ案内する。
・ 状況をリーダーに報告する。
② 避難者がいない場合
・ リーダーに、避難者はまだいないことを報告する。
・ 屋外に待機し、避難者が来た場合は①の避難者がいる場合の対応を始めます。
③ 雨が降っていたり、非常に寒い(暑い)場合
・ 建物の安全確認ができていることを確認します。
・ 改めて場所割することを伝え、建物内へ誘導します。
◎ 開設準備が整ったら避難者を安全に誘導する
・ 世帯ごとに受付に案内する
※ うら面に呼びかけ文例があります。
・ 要配慮者（障がい者、高齢者、乳幼児、妊婦、負傷者等）のいる世帯を優先する。
２０２４．８月版

## Slide 8: 《参考資料：呼びかけ文例》
○避難所開設準備中
「こちらは○○○○避難所スタッフです。 ただいま、避難所の開設準備を進めており、施設の安全性が確認され次第、皆さんを施設内に案内しますので、しばらく安全な場所で待機願います。
また、できる限り地区（組）ごとで集まりお待ちください。 現在分かっている災害情報は、［地震情報等］ということです。 この地区や市の被害状況は現在確認中で、はっきりしたことは分かっていません。 なお、皆さんの中で開設準備にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、○○○○までお越しください。 また、負傷された方、体調が悪い方がいらっしゃいましたら、○○○○までお越しください。 先に手当てします。 以上、○○○○避難所スタッフでした。」 ※繰り返します。
○受付時：避難所の誘導・案内
「こちらは、○○○○避難所スタッフです。 ただいま、施設の安全が確認され、避難所の開設準備が整いましたので、皆さんを施設内に案内します。 受付を行っていただき、ルールを確認していただいてから、入室していただきます。早い者勝ちではありませんので、私の申し上げる順に、世帯ごとに受付へ来てください。 障がい者やお年寄り、乳幼児等を優先しますが、必ず皆さんに、安全に避難していただきます。 まず、身体に障がいがあったり介護が必要な方の世帯、負傷したり悪化した人がいる世帯から受付に来てください。 次に、お年寄りのいる世帯、小学校に行っていない小さなお子さんがいる世帯（以下、地区（組）別に案内します。）・・・」
○開設不可の場合
「こちらは、○○○○避難所スタッフです。 ただいま、施設の安全性につきまして確認いたしましたが、施設に亀裂など被害が生じているため、余震などにより倒壊する危険があることから、避難所として開設できませんので施設を閉鎖いたします。 皆さんを最寄りの○○施設と○○施設に案内します。協力し合い移動を始めてください。

## Slide 9: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 任務は建物内外の安全確認。必ず複数人（2名以上）で実施する。
・ 自身の安全確保と確実な点検のため、必ず２名以上で実施する。
・ 分担して確認を行う場合でも、必ず１組2名以上で行動してください。
◎ 建物周囲の安全性の確認（目視）
・ 浸水・洪水、土砂災害、火災等の二次災害のおそれがないか確認する。
◎ 建物が危険でないか点検する。
・ その場に建築士等の建物に詳しい方がいた場合は協力を依頼する。
・ 建物被災状況チェックシート（資料）を使用し確認する。
・ ガス漏れがないか確認する。
・ 点検中に主要な柱の損傷等、非常に危険な状態を発見した場合は、他の点検者にも知らせ、
全員を建物内から退出させる。 （うら面に参考写真があります。）
◎ 駐車場、および避難所周辺の道路状況の確認
・ 地割れ、段差、液状化等がないか確認する。
・ リーダーに状況を報告した後に、三角コーンや立入禁止テープで危険を表示する。
◎ 建物が使用できる場合の対応（点検結果をリーダーに報告後）
・ 落下、転倒しそうなものがあれば、無理のない範囲で撤去する。
・ 危険箇所には、張り紙やロープ等を張り表示する。
◎ 点検の結果を速やかにリーダーに報告する。
２０２４．８月版

## Slide 10: 重大な破損例 柱の内部の鉄筋まで破損している場合 耐力壁が大きく破損し、壁の向こうまで見える場合 筋交いの鉄骨が破断している場合

## Slide 11: 一次避難所開設任務分担カード
◎ この任務は、建物の安全確認後に複数名（2名以上）で実施する。
・点検者が多くいる場合は任務を分担して確認しても良いが、必ず１組2名以上で行動する。
・分担した場合は、点検結果をこの任務の責任者に報告し、責任者よりリーダーに報告する。
◎ 点検結果を次のチェック欄に✔を記入し、不可箇所はうら面に記載する。
（使用できる場所とできない箇所がある場合は両方に✔）
使用可 使用不可
〇 上水道
使用可 使用不可
〇 下水道
使用可 使用不可
〇 電 気
使用可 使用不可
〇 電 話
使用可 使用不可
〇 ガ ス
使用可 使用不可
〇 放送設備
◎点検後、リーダーに報告。時間がかかる場合は項目ごとに報告する。
・複数の棟がある場合は各棟ごとに確認する。
・複数の階がある場合は、各階ごとに確認する。
・トイレの点検は不要（他のチームで対応）
・複数の棟がある場合は各棟ごとに確認する。
・複数の階がある場合は、各階ごとに確認する。
・トイレの点検は不要（他のチームで対応）
・複数の棟がある場合は各棟ごとに確認する。
・複数の階がある場合は、各階ごとに確認する。
・ブレーカーを復旧させる場合は、すべての電
気器具の安全確認後に行う
・固定電話が使用できるか確認する。
・LPガスは、ボンベの状態（転倒等）も確認する。
・ガスの供給が停止している場合は、マイコン
メーターを確認し復旧（リセット）する。
・施設の固定放送設備が使用できるか確認する。
・可搬式の放送設備があれば本部に搬送する。
２０２４．８月版

## Slide 12: 任務②-２ ライフラインの使用不可箇所
◎使用できない箇所を記載してください。
〇 上水道
〇 下水道
〇 電 気
〇 電 話
〇 ガ ス
〇 放送設備

## Slide 13: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 各棟・各階ごと、男・女・多目的のトイレを確認する。
・ 安全のため確認作業は複数人で行うこと。
・ 使用の可否を確認しリーダーに報告。
・ トイレの封鎖や仮設トイレの設置等を行う。（使用可否をリーダーに報告後）
◎ 排水ができないトイレは即座に封鎖する。
・ 張り紙や立入禁止テープ等で使用禁止の表示を行う。
・ 他の水洗トイレも使用できない場合は、簡易トイレ・便袋・廃棄袋等の準備後に使用する。
・ 大雨等の場合、時間経過により排水しづらくなる場合があるので、経過にも配意する。
◎ 排水はできるが水が出ない（流れない）場合は一時封鎖する。
・ トイレ用水を確保し、使用後に流すことで使用できる。（プール、河川等から確保）
・ 手洗い水、消毒等を準備して、衛生面に配意する。
◎ トイレが不足する場合は、屋外等にトイレ用テントを設置する。
使用できないトイレを記入
２０２４．８月版

## Slide 14: 任務②-３ 水洗トイレ使用可否判断のポイント
〇 施設内のトイレの排水管が使用可能かどうかを早急に調べる。
・ 排水ができないまま使用されてしまうと、復旧までに大変な労力を要します。
・ トイレを即座に使用禁止とし、張り紙をするなどして避難者に周知します。
・ 備蓄品の簡易トイレを設置することで使用可能になるので、準備が整うまでは
封鎖しておきましょう。
○ 降水量の増加で下水道が流れにくい場合
・ 使用制限や使用禁止として張り紙を行う。
〇 感染症予防のため、トイレは清潔に保ちます。
・ 清掃を実施し、貼り紙を使って利用者に呼びかけましょう。
（例：感染症予防のためトイレはキレイに使いましょう）
・ 手洗い場の水が使用可能かも確認しましょう。
（水が出ない場合は、ウェットティッシュや消毒液などで対応しましょう。）
○ トイレ用品を準備します。
・ トイレサンダル、清掃用具、トイレットペーパー、ペーパータオル等を確保。
〇 トイレテントの設置について
・ 男性用と女性用は離して設置し、男女の表示を行う。
・ テント内にランタン等を設置する。
・ 屋外で照明設備を確保する必要がある場合もある。
・ 手指衛生（手洗または手指消毒等）を行うスペースをトイレ近辺に確保する。
○ 点検結果をリーダーに報告する。
・ 既設トイレが使用不可の場合、速やかにリーダ－に報告し、リーダーより市の
災害対策本部に連絡する。

## Slide 15: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 防災倉庫、避難所用品置場等の機材・物資を確認する。
・ 避難所開設に必要な機材や物資の所在や数量を確認します。
・ うら面に、防災倉庫等の機材・物資の一覧があります。
・ 機材・物資の搬送に移る前に、確認結果をリーダーに報告する。
◎ まず、避難所開設に必要な機材・物資を、準備・搬送する。
・ 機材や物資を搬送する場合は、多くの協力者を募る。
〇 早期に準備・搬送する物品
・ 区画割に必要な、ブルーシート、ガムテープ、養生テープ等
・ 下足入れに使用できるゴミ袋
・ 規制に必要な、立ち入り禁止テープ、トラロープ、トラメガ等
・ 救護資機材、救護用品
◎ 被災状況に応じて必要な機材・物資を、準備・搬送する。
〇 夜間や停電時 （懐中電灯、ランタン、発電機、投光器、電気ドラム等）
〇 寒いとき、雨天時 （毛布、サバイバルシート・タオル等）
〇 下水が流れない、水が出ない、トイレ不足の場合
（簡易トイレ、ポータブルトイレ、便袋、処理剤、廃棄袋、トイレテント、トイレットペーパー等）
２０２４．８月版

## Slide 16: 機 材 ・ 物 資 一 覧 ※ 避難所にある防災機材・防災物品を記入しておきましょう。
機材名・物品名 | 置き場所 | 数量

## Slide 17: 一次避難所開設任務分担カード
◎ この任務は、各室内の安全確認をしながら、立入禁止部分や部屋割り等、
張り紙やテープ類を使用して表示を行う任務です。
・ 自身の安全確保と、作業の効率化のため複数名（２名以上）で実施すること。
◎ まず、表示に必要な物品（紙、マジック、養生テープ、立入禁止テープ等）を
用意してください。
◎ 避難所の利用範囲を確認し、室名・注意事項等の張り紙をする。
・ 避難所のレイアウトについては、裏面を参照してください。
◎ 使用禁止範囲には「使用禁止」の張り紙やロープ等を張る。
・ 張り紙、立入禁止テープ、トラロープ等を利用して表示します。
◎ 利用室内の安全性の確認を行う。
・ 机、いす等の片付けや破損物等の有無の確認を行ってください。
◎ 下履きと上履きの境を明確化する。
・ 避難所内は土足禁止とします。
・ ブルーシートやダンボール、張り紙、養生テープ等を使用し、土足との境界を明示してください。
◎ ここまでの確認と作業について、随時リーダーに報告してください。
◎ 居住スペースの通路を確保し、養生テープ等で明示してください。
・ 一度確保された場所を空けてもらうことは難しいため、通路は初めに確保しておきます。
２０２４．８月版

## Slide 18: 避難所のレイアウト（参考）
（１）基本的な考え方、配慮すべき事項
○高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊婦など、災害時に特別な配慮が必要な要配慮者に対しては、より居住性の高い部屋を優先的に提供するように努める。
○精神面や知的に障がいがある人の場合、急な環境変化に対応することができず時にパニックになる可能性がある。このため家族単位で居住が可能な小さな部屋の提供等の配慮が推奨される。
○他の避難者に気兼ねして、トイレへの移動回数を減らそうとして、水分補給を減らしてしまった高齢者が、脱水症状やエコノミークラス症候群を引き起こす危険性もあることから、トイレに行きやすい部屋を提供するよう努める。
○男女のニーズの違いに配慮したスペースを確保する（トイレや着替え場所、物干し場を男女別に設ける、授乳室を設けるなど）。また、女性や子どもへの暴力等を予防するため、トイレ、更衣室、入浴、物干し場等は昼夜を問わず安心して使用できる場所を選び、照明を点けることを検討する。
○車両については、車中泊者とその他の車両を区分けし駐車させる。また、緊急車両
や要配慮者等の搬送車両の動線を確保できるように駐車場所を案内（明示）する。
（２）避難所内における区画割の実施方法
○占有スペースの区画に番号を割振りする「区画割」を、避難者自身の目印、施設管理者側の把握等の観点から実施する。
○テープによる区画や、パーテーション、テントごとに番号を付した配置図を予め作成しておき、どの避難者がどの部屋、どの番号等の区画等に滞在しているかわかるようにしておく。
○限られた居室面積となることから、本来の受入目安である避難者１人当たり３㎡程度（以前は２㎡）を確保できない場合でも、可能な限り３密を避けた受け入れ態勢をとれるよう配慮する。
○一家族が一区画（目安は3ｍ×3ｍ）を使用し、各区画間の距離を1ｍ以上あける。
○テープ等による区画、パーテーション、テントゾーンの通路の幅は、1～2ｍ以上と
する。

## Slide 19: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 情報収集・情報伝達に必要な機材を、確認・準備する。
〇 テレビ・ラジオの設置
・ できるだけテレビを設置する。原則、NHK総合を放映する。
・ テレビが設置できない場合はラジオを設置する。
・ NHK第1（1584kHz）または、ＬＣＶ-ＦＭ（７６．９ＭHz）を放送する。
〇 災害時用特設公衆電話を設置する
・ 災害時用特設公衆電話のモジュラージャックに電話機を接続する。
・ 通信できるかを確認する。（発信のみ可能）
〇 パソコンのネットワーク環境を確認する
・ パソコンのインターネット等ネットワーク環境が使用できるか確認する。
◎ 情報収集・伝達機材の確認結果をリーダーに報告する。
・ 上の項目ごとに、確認でき次第リーダーに報告してください。
・ すべての項目の確認終了後に、このカードをリーダーに返却してください。
２０２４．８月版

## Slide 20: ・ 災害時用特設公衆電話は、災害時に優先的に電話をかけることができ る電話です。 ・ 市の施設や地区の公民館（一部未設置）に写真のようなモジュラー ジャックが設置されています。 ・ このモジュラージャックに電話機を設置して使用してください。 ・ この電話は発信のみとなっています。この電話に外部から電話をかけ ることはできません。
災害時用特設公衆電話モジュラージャック

## Slide 21: 一次避難所開設任務分担カード
◎ 玄関（出入口）付近に受付を設置します。
〇 長机とイスを設置する。
・ 避難者数と受付担当者数を勘案して、長机とイスの数を決め設置します。
・ 近くに長机がない場合は、代用できる机・テーブル等を利用する。
〇 受付用の文書等を用意する。
・ 避難者カード、避難者名簿、筆記用具等を準備する。
〇 必要に応じて手指消毒薬・マスクを用意します。
・ マスクは必要とする方に配布してください。
〇 下足入れのビニール袋を準備する。
・ 受付場所が室内の場合は、事前に下足を脱ぐ場所に下足入れのビニール袋を準備する。
〇 受付を表示し、受付付近に避難所利用範囲、施設利用ルール等を明示する。
〇 受け入れ準備が整い開設したら、避難所の看板を施設入口に設置する。
２０２４．８月版

## Slide 22: 参考 （諏訪市の広域避難所に置かれている開設ボックスの資器材）
 | 品目 | 数量
1 | 避難所のルール、案内表示 | 1セット
2 | 開設・運営マニュアル | 各２
3 | 避難所運営様式集 | 1冊
4 | 避難者ｶｰﾄﾞ・健康チェックシート | 200枚
5 | ハザードマップ | １冊
6 | クリップボード | ４枚
7 | 模造紙 | ５枚
8 | 校舎、体育館レイアウト図 | 1枚
9 | 鉛筆削り（大１・小１） | ２個
10 | 鉛筆 | １２本
11 | 消しゴム | ３個
12 | 黒マジック | ３本
13 | 赤マジック | ３本
14 | 青マジック | ３本
15 | ポストイット（大） | ４色
16 | ポストイット（長方形） | ５色
17 | ハサミ | １本
18 | カッターナイフ | １本
19 | セロテープ | １本
20 | ガムテープ | １本
21 | 養生テープ | １本
22 | 立入禁止テープ | １本
23 | とらロープ（２０ｍ） | １本
24 | 防災ラジオ | １台
25 | 延長コード | ２本
26 | スケール | １本
27 | ものさし | 1本
28 | 防災ベスト | ３枚
29 | 誘導棒 | ２本
30 | ゴミ袋 | ２枚
31 | キッチンペーパー | ２本
32 | 非接触型体温計 | ２台
33 | 除菌スプレー | ２本
34 | フェイスシールド | ５枚
35 | ゴム手袋 | ２００枚

## Slide 23: 参考資料 《建物被災状況チェックシート》 ★ 避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。 ★ 一見して危険と判断できる場合は、市災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、 必要な対応を検討します。
木造建築物
（手順） １． 迅速に施設内への避難が必要な場合には、区の役員や自主防災組織の役員（その場に被災建築物応急危険度判定士や建築士がいる場合には助言を受けて行います）が２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。 ２．質問１から順番に点検を行い、質問１～７（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問８以降の内部の状況については点検する必要はありません。 ３．危険と認められる場所については、張り紙をするなどして立入禁止とします。 ４．このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、市災害対策本部へ連絡し、応急危険度判定士による判定を待ちます。
次の質問の該当するところに○をつけてください。
質問 | 該当項目
１ 隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性はありますか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 傾いている感じがする Ⅲ 倒れ込みそうである
２ 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化、地盤沈下などが生じましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 生じた Ⅲ ひどく生じた
３ 建物の基礎が壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 壊れたところがある Ⅲ ひどく壊れた
４ 建物が傾斜しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 傾斜したような感じがする Ⅲ 明らかに傾斜した
５ 外壁材が落下しましたか？ 又は外壁材に亀裂が生じましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 落下している又は大きな亀裂がある Ⅲ 落下している
６ 屋根がわらが落下しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ ずれた Ⅲ 落下した
７ 窓ガラスが割れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 数枚割れた、たくさん割れた （Ⅲの回答はありません）
８ 床が壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 少し傾いた、下がった Ⅲ 大きく傾いた、下がった

## Slide 24
質問 | 該当項目
９ 柱が折れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 割れを生じたものがある Ⅲ 完全に折れたものがある
10 内部の壁が壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 大きなひび割れや目透きが生じた Ⅲ 壁土やボードが落下した
11 建具やドアが壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 建具・ドアが動かない Ⅲ 建具・ドアが壊れた
12 天井、照明器具が落下しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 落下しかけている Ⅲ 落下した
13 その他、目についた被害を記入してください。 (例：塀が倒れた、水・ガスがもれている、家具が倒れたなど) | 
（手順） ５．質問１～12を集計します。 ６．必要な対応を取ります。 ◎Ⅲの答えが１つでもある場合は『危険』です。 施設内へは立ち入らず、市災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な 対応を検討します。 ◎Ⅱの答えが１つでもある場合は『要注意』です。 施設内へは立ち入らず、市災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行 う等、必要な措置を講じます。 ◎Ⅰのみの場合 危険箇所に注意し、施設を使用します。 ★ 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検してください。 ★ このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものです。
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ

## Slide 25
コンクリート造等建築物
参考資料《建物被災状況チェックシート》
(コンクリートブロック造、レンガ造等にも使用できます。）
★ 避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。
★ 一見して危険と判断できる場合は、市災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等必要な対応を検討します。
（手順） １． 迅速に施設内への避難が必要な場合には、区の役員や自主防災組織の役員（その場に被災建築物応急危険度判定士や建築士がいる場合には助言を受けて行います）が２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。 ２．質問１から順番に点検を行い、質問１～７（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問８以降の内部の状況については点検する必要はありません。 ３．危険と認められる場所については、張り紙をするなどして立入禁止とします。 ４．このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、市災害対策本部へ連絡し、応急危険度判定士による判定を待ちます。
次の質問の該当するところに○をつけてください。
質問 | 該当項目
１ 隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性はありますか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 傾いている感じがする Ⅲ 倒れ込みそうである
２ 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化、地盤沈下などが生じましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 生じた Ⅲ ひどく生じた
３ 建物の基礎が壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 生じた Ⅲ ひどく生じた
４ 建物が傾斜しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 傾斜したような感じがする Ⅲ 明らかに傾斜した
５ 外部の柱や壁にひび割れがありますか？ | Ⅰ ない又は髪の毛程度のひび割れがある Ⅱ 比較的大きなひび割れが入っている Ⅲ 大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見える
６ 外壁タイル・モルタルなどが落下しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 落下しかけている、落下している （Ⅲの回答はありません）
７ 床が壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 少し傾いている、下がっている Ⅲ 大きく傾斜している、下がっている

## Slide 26
質問 | 該当項目
８ 内部のコンクリートの柱、壁にひび割れがありますか？ | Ⅰ ない又は髪の毛程度のひび割れがある Ⅱ 比較的大きなひび割れが入っている Ⅲ 大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見える
９ 建具やドアが壊れましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 建具・ドアが動かない Ⅲ 建具・ドアが壊れた
10 天井、照明器具が落下しましたか？ | Ⅰ いいえ Ⅱ 落下しかけている Ⅲ 落下した
11 その他、目についた被害を記入してください。 (例：塀が倒れた、水・ガスがもれている、家具が倒れたなど) | 
（手順） ５．質問１～10を集計します。 ６．必要な対応を取ります。 ◎Ⅲの答えが１つでもある場合は『危険』です。 施設内へは立ち入らず、市災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な 対応を検討します。 ◎Ⅱの答えが１つでもある場合は『要注意』です。 施設内へは立ち入らず、市災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行 う等、必要な措置を講じます。 ◎Ⅰのみの場合危険箇所に注意し、施設を使用します。 ★ 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検 してください。 ★ このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものです。
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ

## Slide 27: 一次避難所開設任務分担カードについて ※ このページは印刷する必要はありません。
〇 このカードは大きな災害が発生し、避難所の開設が必要な場合において、
開設までの手順を示し、手分けして開設準備を行えるようになっています。
（赤枠のカードが各担当者に渡すカードとなります。）
〇 少し厚めのＡ４用紙に両面印刷し、カード状にしてください。
カードの隅に穴あけパンチ等で穴をあけ、リング等でひとまとめにしてく
ださい。
〇 これはひな型ですので、各避難所の現状により、修正してください。
また、任務③機材・物資の確認のカード裏に、各避難所で用意されている
災害時に使用する機材や物資を入力してください。